KANALIZAČNÍ

ŘÁD

OBCE

S V A T O S L A V

OKRES  BRNO - VENKOV

KVĚTEN   2020

# OBSAH

strana

1.	Titulní list kanalizačního řádu						3

1.1	Strana změn a doplňků		                                                   	4

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu					5

2.1       Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu		5

2.2      Cíle kanalizačního řádu                                                                            6

3.         Popis území                                                                                              6

3.1.	Charakter lokality								6

3.2.	Odpadní vody           							7

4.	Technický popis stokové sítě						8

4.1	Popis a hydrotechnické údaje                                                                 8

5.	Údaje o čistírně odpadních vod						11

5.1.	Kapacita a limity vypouštěného znečištění				11

5.2.	Současné výkonové parametry ČOV					11

6.	Údaje o vodním toku							12

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami		 	            12

8.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace				13

9.	Měření množství odpadních vod                                                             13

10.      Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech           13

11.       Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů                             14

11.1.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod				14

12.      Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem      15

13.      Aktualizace a revize kanalizačního řádu                                                  15

Seznam tabulkových příloh kanalizačního řádu:

- Příl. 1:   Přehled stokové sítě

- Příl. 2:   Přehled městské vybavenosti a provozoven

- Příl. 3:   Přípustná míra znečištění vypouštěných odpadních vod

- Příl. 4:   Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

Seznam grafických příloh kanalizačního řádu :

- Příl. 5:   Přehledná situace kanalizace obce Svatoslav 1:2000

Na kanalizační řád navazuje  PROVOZNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

SVATOSLAV – 	kanalizace pro veřejnou potřebu

obce Svatoslav

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě

(podle vyhl. 428/2001 Sb )

6217-760102-00282626- 3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod

(podle vyhl. 428/2001 Sb )

6217-760102-00282626- 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění 	odpadních 	vod do stokové sítě obce Svatoslav,

Vlastník kanalizace			:          Obec Svatoslav

Identifikační číslo (IČ)		:	00282626

Sídlo					:	Svatoslav  113,  666 01 Svatoslav,

Provozovatel kanalizace		:	Obec Svatoslav

Identifikační číslo (IČ)		:	00282626

Sídlo					:	Svatoslav  113,  666 01 Svatoslav,

Zpracovatel kanalizačního řádu         :	Ing. F. Pelan – EKO TRADING

Mečířova 24,   61200 Brno

Datum zpracování			:          květen  2020

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Platný kanalizační řád obce Svatoslav a navazující provozní řád stokové sítě byl schválen rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního  úřadu Města Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI/28492/2014/OŽP/Ce ze dne. 18. 12. 2014.

Důvodem aktualizace je výstavba III. etapy kanalizace, kterou byla dokončena celková rekonstrukce stokové sítě v obci.

Schváleno pod  č. j.    			    ..................................

# 1.1  STRANA ZMĚN A SCHVÁLENÝCH DOPLŇKŮ

Změny a doplňky kanalizačního řádu jsou zařazeny jako příloha kanalizačního řádu.

Zásadní změny, doplňky a revize budou předkládány ke schválení vodoprávnímu úřadu jako doplněk kanalizačního řádu

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu v platném znění z r. 2018

(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění z r. 2020

(zejména § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění z r. 2020

- ( zejména § 9, § 14, § 24, § 25, § 26)

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

f)       Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu 				tak,   aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní 				situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
      v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Svatoslav tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod, dle platných právních předpisů, v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu v kalovém hospodářství,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- byla přesně specifikována místa odběrů kontrolních vzorků a body odběrů u jednotlivých producentů dle plánu vzorkování

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

Obec Svatoslav leží na okraji přírodního parku  „Bílý potok“. Současný stav obyvatel  434 .

Převážná část obce je gravitačně odkanalizována do prostoru čistírny odpadních vod. Tyto stoky jsou provozovány jako jednotná kanalizace.

Stokové sítě ve spádově odvrácených okrscích jsou provozovány jako stoky splaškové s přečerpáváním odpadních vod do páteřních gravitačních sběračů a stok.

V oblastech s oddílnou kanalizací jsou jako stoky dešťové provozovány původní betonové stoky, které jsou v plném rozsahu zachovány a odvádí dešťové vody do místních recipientů.

Základním recipientem pro vyčištěné odpadní vody z ČOV a dešťové stoky D a D1 je místního tok pod vodní nádrží, který je levobřežním přítokem Bílého potoka v říčním km 18,000.  Správcem Bílého potoka je Povodí Moravy s.p.

Dešťové stoka DS2 ústí do úžlabí pod obcí, dešťová stoka DS3  ústí do příkopu polní cesty u Zemědělského družstva

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu s vlastním vodním zdrojem a pouze výjimečně z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování).

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“),

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),

- jiné (podzemní, balastní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
cca 434 trvalých obyvatel a několik desítek dočasných obyvatel z rekreačních objektů.

V rámci výstavby II. a III. etapy kanalizace byly na kanalizaci řádně pojeny všechny trvale obývané nemovitosti v obci.

V případě odvádění odpadních vod    do septiků nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump) - v určitém počtu případů u rekreačních  objektů- ,    je bezpodmínečně nutné odvážet obsah jímek přímo na ČOV Tišnov .

Je nepřípustné jejich vypouštění přímo do stokové sítě.

ČOV je zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů ve smyslu Zákona o odpadech, č. 185/2020 Sb.  §. č. 14, odst. 1.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu :

    - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),

    - vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

V současné době se sledování producenti odpadních vod v obci Svatoslav nevyskytují

Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem i producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu nejsou významné žádné objekty ze sféry městské vybavenosti, protože tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

Přehled městské vybavenosti a provozoven ke květnu 2020 je uveden v příloze č. 2 kanalizačního řádu.

Srážkové a povrchové vody mohou být odváděny v jednotlivých kanalizačních okrscích pouze do jednotné kanalizace a kanalizace dešťové.

Do splaškové kanalizace nesmí být srážkové a dešťové vody odváděny

( čerpací stanice nejsou dimenzovány na čerpání dešťových a srážkových vod )

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje

Část odpadní vody z provozoven, městské vybavenosti a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod.

Celková délka dopravních cest této části stokové sítě je 2,70 km.

Část odpadní vody z domácností a provozoven je gravitačně odváděna splaškovou stokovou sítí ke 3 čerpacím stanicím, odkud jsou výtlaky dopravovány do gravitačních sběračů a stok a dále  na komunální čistírnu odpadních vod.

Celková délka dopravních cest splaškovou stokovou sítí je 0,96 km.

Celková délka výtlaků od čerpacích stanic je 0,44 km.

Dešťové vody jsou také odváděny dešťovou kanalizací, jejíž trasy jsou převzaty z pasportu kanalizace.    Dešťová kanalizace je pomocí 4 výustních objektů zaústěna do recipientů.

Celková délka dopravních cest dešťovou stokovou sítí je 1,18 km.

Celková délka stokové sítě a výtlaků, na které se vztahuje tento kanalizační řád činí  5,28 km.

Celkový podrobný přehled stokové sítě je uveden v příloze č.1 kanalizačního řádu.

Popis stokové sítě

Systém jednotné kanalizace tvoří tři hlavní kanalizační sběrače.

Sběrač A je veden v horní části obce podél krajské silnice III/3798 a v prostoru křižovatky s místními komunikacemi je na sběrači umístěn dešťový oddělovač OK2A. Oddělovací stoka  z OK je napojena na dešťovou kanalizaci – stoku D.

Tato část sběrače byla rekonstruována v rámci III. etapy výstavby.

Od oddělovače OK2A je sběrač veden v místní komunikaci novým úsekem z trub kameninových a je napojen na novou trasu sběrače A v v silnici III/3798.

Přes krátký úsek potrubí DN 1000 pokračuje sběrač novým potrubím HOBAS ( I. etapa kanalizace ) až do prostoru ČOV. Před ČOV je oddělovač OK1A, který zajišťuje přítok na ČOV v hodnotě určené parametry čistírny odpadních vod (6,9 l/s ). Oddělené vody odtékají do místní vodoteče.

Na sběrač A se postupně připojují stoky jednotlivých ulic – označené A1 až A6 – viz přehledná situace a tabulka stok .

Sběrač B je vybudován nově ve II. etapě a zčásti nahrazuje původní stoku v tomto prostoru a dále zajišťuje gravitační odkanalizování od nemovitostí v ulici k zemědělskému družstvu.

Tento sběrač je nad obecním úřadem zaústěn do sběrače A.

Na sběrač se připojuje původní stoka B1 ( od hřbitova ) , nová stoka B2  do které je zaústěn i výtlak od ČS 2 , a krátká nová stoka B3 pro odkanalizování přilehlých nemovitostí.

Sběrač C je v plném rozsahu rekonstruován včetně šachet a dešťových vpustí a je v prostoru u trafostanice zaústěn do sběrače A..

V prostoru křižovatky MK s krajskou silnicí byl do sběrače vložen dešťový oddělovač OK1C, který snižuji odtok dešťových vod na ČOV. Oddělené dešťové vody jsou cestou sběrače A svedeny na OK2A  a dále dešťovou kanalizací do recipientu.

Původní stoka C1, která kromě dešťových vod odvádí odpadní vody z přilehlé nemovitosti.se připojuje na sběrač C.

Systém splaškové kanalizace tvoří tři skupiny stok, které jsou zaústěny do jednotlivých čerpacích stanic.

Skupinu k ČS1 tvoří především stoky S 1 a S1.2, které odvodňují nemovitosti podél místní komunikace k rybníku a jsou zaústěny do ČS1.

Na tyto stoky jsou připojeny krátké odbočky – stoky S1.1 a S 1.4.

Stoka S1.3 odvádí gravitačně splaškové vody od vrcholového bodu výtlaku V1 k ČOV a je napojena na sběrač A těsně před ČOV. Stoka S1.3 slouží k současnému a výhledovému odvodnění rekreačních chat na přilehlých pozemcích.

Skupinu k ČS2  tvoří stoky S 2 a S 3, které odvodňují nemovitosti podél místní komunikace jsou zaústěny do ČS2.

Na stoku S 2 je připojena krátká odbočka – S 2.1.

Výtlak od ČS2 je zaústěn do stoky jednotné kanalizace – B2.

Skupinu k ČS3  tvoří stoka S 1.5, která odvodňuje nemovitosti podél místní komunikace.

Výtlak od ČS3 je zaústěn do stoky splaškové  kanalizace – S 1.2.

Systém dešťové  kanalizace tvoří šest stok, které jsou zaústěny do místních recipientů. Jedná se o původní betonové stoky, které byly ponechány ve funkci v okrscích, kde byla zřízena splašková kanalizace. Pouze v místech kolize s novou splaškovou kanalizací byly zřízeny jejich přeložky.

Stoka D je vedena podél místní komunikace k rybníku z levého břehu a ústí do místní vodoteče pod vodní nádrží. Do stoky ústí i odlehčovací stoka z OK2A.

Stoka D1 je vedena podél místní komunikace u ČS3 a údolnicí je vedena  do místní vodoteče pod vodní nádrží.

Stoka DS1 je vedena podél místní komunikace k rybníku z pravého břehu a ústí do místní vodoteče pod vodní nádrží.

Stoka DS2 je vedena v místních komunikacích nad ČS2 a  ústí do úžlabí pod obcí. Do stoky je zaústěn bezpečnostní přepad z ČS2.

Stoka DS3 je vedena v místní komunikaci k zemědělskému družstvu a ústí do příkopu polní cesty u zemědělského družstva.

Stoka DS4 je vedena v místní komunikaci nad ČS2 a ústí do stoky DS2.

#### Čerpací stanice

ČS 1 tvoří hlavní čerpací stanice, která čerpá splaškové vody z nejnižšího bodu sítě u rybníka směrem na ČOV.

Je osazena dvěma čerpadly FLYGT v sestavě 1 + 1 s výkonem 6,0 l/s.

Specifikace čerpadel :

Kalové čerpadlo pro splaškové vody do mokré jímky – typ FLYGT MP3102.170LT

s mělnícím zařízením, Q max. = 6,0 l/s , H max. = 18 m.

ČS 2 slouží k odkanalizování níže položené  části obce a čerpá splaškové vody do stoky B2

Je osazena jedním čerpadlem FLYGT v sestavě 1 + 0 s výkonem 6,0 l/s.

Jedno rezervní čerpadlo je uloženo u provozovatele.

Specifikace čerpadel :

Kalové čerpadlo pro splaškové vody do mokré jímky – typ FLYGT DP3068.180MT

Qmax = 6,0 l/s , Hmax = 9 m.

ČS 3 slouží k odkanalizování  obytných domů u polní cesty, které nelze odvodnit gravitačně. Čerpá splaškové vody do stoky S 1.2 .

Je osazena jedním čerpadlem FLYGT v sestavě 1 + 0 s výkonem 5,0 l/s.

Jedno rezervní čerpadlo je uloženo u provozovatele.

Specifikace čerpadel :

Kalové čerpadlo pro splaškové vody do mokré jímky – typ FLYGT DP3057.181MT

Qmax = 5,0 l/s , Hmax = 7 m.

Odlehčovací komory :

Hlavní odlehčovací komora celé stokové sítě – OK1A – je umístěna těsně před vtokem na čistírnu odpadních vod (v areálu ČOV ). Je řešena jako vírový separátor s vírovým regulátorem odtoku, který zajišťuje maximální přítok odpadních vod na ČOV v hodnotě 6,9 l/s.  Odlehčení je vyústěno do recipientu u ČOV.

Odlehčovací komora  označená jako OK2A se nachází před napojením stávajícího sběrače A do nového protlaku pod silnici III/3798.  Odlehčení je zaústěno do dešťové stoky D.

Do sběrače C je vložena odlehčovací komora označená jako OK1C.

4.2.   PŘEHLED  Śachet A STOKOVÝCH ÚSEKŮ

Přehled šachet a stokových úseků je vyčíslen dle stavu po celkové rekonstrukci sítě v příloze 1 a orientačně vykreslen  v přehledné situaci 1:2000, která je přílohou kanalizačního řádu.

Pro veškeré činnosti na síti je základním podkladem dokumentace skutečného provedení jednotlivých etap výstavby, která je uložena u investora díla.

Pro ponechané stávající části stok (převážně stoky dešťové) platí původní Pasport, který je rovněž uložen u investora..

)

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ   ODPADNÍCH  VOD

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s klasickým hrubým předčištěním (česle a lapák písku) a s dlouhodobou aktivací se simultánní nitrifikací a  denitrifikací a dosazovací  nádrže. Kalové hospodářství je složeno z uskladňovací nádrže, kde se kal gravitačně zahušťuje.

Vodoprávní povolení bylo vydáno dne  19. 4. 1999 pod   Č. j.      ŽP 2149/99-Vo

Vydal  OÚ Brno-venkov RŽP

Provozní řád ČOV pro trvalý provoz byl schválen v červnu 2006.

5.1. Kapacita  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného znečištění

Základní projektové kapacitní parametry :

Celková projektovaná kapacita ČOV je dimenzována pro výhledový stav připojených obyvatel

Návrhová kapacita 		 		         	520 EO

Celkové denní množství odpadních vod		        		101 m3/d

Maximální dešťový přítok				                 	522.0 l/s

z toho na ČOV						          	         	    6,9 l/s

do toku přes vírový separátor			               	     	515.1 l/s

Charakteristické průtoky ČOV / vč. balastních vod v hodnotě 30% / dle projektu:

Q24 =             	101,0 m3/d,		4,2 m3/h	1,2 l/s

QH max =		13,7 m3/h	3,8 l/s

Qdest na ČOV =				6,9 l/s

Stanovené emisní hodnoty na odtoku ČOV  ( dle NV č. 61/2003 Sb)

Hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou:

( p )				(  m )                    ( max za rok)  BSK5		      	20 mg/l	     		  35 mg/l		0,74 t/rok

CHSK	Cr		80 mg/l			100 mg/l		2,95 t/rok

NL	      		35 mg/l 	     		  45 mg/l		0,92 t/rok

N-NH4 +		12 mg/l			  25 mg/l		     --

5.2.   Současné  výkonové  parametry  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH  VOD

Po dokončení celé rekonstrukce stokové sítě jsou na ČOV připojeny veškeré zdroje znečištění v obci.

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím  vodoprávního úřadu nejsou překračovány.

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Vyčištěná voda z ČOV je odváděna do místního toku, který je levobřežním přítokem Bílého potoka v říčním km 18,000.

Správcem Bílého potoka je Povodí Moravy s.p.

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

- Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín		16. vanad

2. měď		  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden	14. bor		19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

- Kyanidy.

- Odpadní vody z živočišného či rostlinného průmyslu (močůvka, silážní šťávy atd.)

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v příloze 3.

Producenti odpadních vod jsou zařazeni do jednotlivých kategorií na základě provedených rozborů odpadních vod. Zařazení do kategorie vyšší než I. je uvedeno ve smlouvě mezi provozovatelem a odběratelem. Pro každou kategorii je stanovena cena – stočné, kterou vyhlašuje provozovatel. Kategorie II. – IV. představují povolené znečištění, u kterého cena zahrnuje vícenáklady na čištění odpadních vod.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle  § 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průmysl a městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude zjišťován u vybraných  odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních  bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

Měřící zařízení ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku dešťových a technologických odpadních vod nejsou u producentů odpadních vod v obci uplatnována .

##### Objemový průtok čistírnou odpadních vod – bude zjišťován z přímého měření,
z údajů  měřidla průtoků, umístěného v technologické lince na odtoku z ČOV.

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného ( převážně z údajů vody fakturované ).

# 10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí

v úřední době  Obecní úřad Svatoslav.

v mimoúřední dobu

byt starosty – tel. 606 580 609

( starosta p. František Woppat )

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů tak, aby zabránil škodám na majetku  a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ

V současné době se sledování producenti odpadních vod

v obci Svatoslav nevyskytují

V kanalizačním řádu je kontrola odpadních vod od sledovaných producentů uvedena pro případ jejich budoucího výskytu.

11.1.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

11.1.1.  ODBĚRATELEM (tj.  producentem  odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech (viz grafická  příloha č. 2) odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti dle Nař. vl. ČR 61/2003, příloha 4, typ A, nebo dle smlouvy uzavřené s producentem odp. vod.. U sledovaných odběratelů je toto obsahem smlouvy mezi odběrateli a provozovatelem kanalizace. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

(Poznámka : četnosti se určí podle zařazení odběratelů do příslušných skupin podle jejich významnosti v bilanci znečištění).

##### 11.1.2.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  namátkově kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut, neurčí-li smlouva mezi producentem odpadních vod a provozovatelem  jinak.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin.

Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků,  úměrných průtoku.

Nepřekročitelné maximální koncentrační hodnoty – jsou hodnoty získané prostým ( bodovým ) vzorkem. Tyto hodnoty dle přílohy č. 3 nesmějí být bez souhlasu provozovatele kanalizace překročeny z důvodů ovlivňování čistícího efektu a tím odtoku odpadních vod z ČOV.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Vlastník nebo provozovatel kanalizace může podle  § 24  odst. g, vyhlášky č. 428/2001 Sb. v určitých případech (po zvážení technických podmínek) dát na omezenou dobu souhlas k vypouštění odpadních vod do kanalizace v rámci příslušných smluvních vztahů i tehdy, když některé koncentrační limity  přílohy  č. 15  uvedené vyhlášky budou překročeny. Přitom je povinen vždy respektovat stanovisko vodoprávního úřadu a dbát na to, aby zejména nedošlo k poškození a ohrožení vodního recipientu, provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod. Obdobně se to týká možného snížení koncentračních limitů.

# 12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a případně vodoprávní úřad.

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

# 14. PŘÍLOHY

Příl. 1:   Přehled stokové sítě

Příl. 2:   Přehled městské vybavenosti a provozoven

Příl. 3:   Přípustná míra znečištění vypouštěných odpadních vod

Příl. 4:   Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

Příl. 5:   Přehledná situace kanalizace obce Svatoslav 1:2000